ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Медико-технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Кассеты пластиковые рентгеновские |  |
| 1. | Предназначены для рентгенографических исследований. |  |
| 1.1. | Общие требования |  |
| 1.2. | Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ | наличие |
| 1.3. | Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 1.4. | Паспорт и инструкция по применению | наличие |
| 1.5. | Требования ГОСТ Р 51529-99, ГОСТ 27048-86, ГОСТ Р МЭК 61267-2001, ГОСТ Р МЭК61953-2001. | соответствие |
| 2. | Кассета 30х40 см для зеленочувствительной пленки Усиливающий экран – зеленоизлучающий Область максимального излучения - 545 нм Угол раскрытия кассеты 180º Материал люминофора: оксисульфид гадолиния, активированный тербием | 14 |
| 3. | Кассета 24х30 см для зеленочувствительной пленки Усиливающий экран – зеленоизлучающий Область максимального излучения - 545 нм Угол раскрытия кассеты 180º Материал люминофора: оксисульфид гадолиния, активированный тербием | 14 |
| 4. | Кассета 18х24 см для зеленочувствительной пленки Усиливающий экран – зеленоизлучающий Область максимального излучения - 545 нм Угол раскрытия кассеты 180º Материал люминофора: оксисульфид гадолиния, активированный тербием | 14 |